## Slide 1: SLAM基础知识分享
高斯牛顿法解非线性优化
刘文治
2018.04

## Slide 2: 什么是SLAM？有哪些SLAM？
SLAM (simultaneous localization and mapping)即：实时定位与地图构建算法。
要素：定位、建图、实时性。
扩展：SFM（structure-from-motion）

## Slide 3: 刚体运动与坐标变换
自由度：确定目标运动时所必须给定的独立运动参数的数目。（机械）
点的自由度
例：1，描述平面内的一点，所需要的参数（X,Y）。所以平面内一点有两个自由度。
2，球面上的一点有两个自由度（经纬度），空间内一点有三个自由度。（X,Y,Z）
刚体的自由度（不只是位置，还有姿态）
例：1，扫地机有三个自由度。（两个移动，一个转动）
2，VR眼镜有六个自由度。（三个移动，三个转动）

## Slide 4: 刚体运动与坐标变换
如何描述刚体的运动。
2D刚体运动（扫地机）
2D空间刚体运动有三个自由度，可以用三个变量来描述
例如：刚体世界坐标系为，则在的描述为
假如中一点G（,），那么它在系下的描述是什么呢？

## Slide 5: 刚体运动与坐标变换
齐次变换
假如旋转了，
则用一个旋转矩阵R来表示：
R =
则的描述为： = R*
如果再在系下平移到该如何描述呢？
= R* + t
转换成其次坐标形式：
T = ，此时坐标系中的点也用其次形式
用 = T*

## Slide 6: 刚体运动与坐标变换
引申到三维环境下
旋转矩阵：R = 平移向量：t =
齐次变换形式：T = ，坐标点表示：P =
由于旋转矩阵中变量冗余，如果用旋转矩阵形式去做优化问题会带来额外的约束，所以在slam中引入了李代数的概念，三维刚体运动李代数的表示为一个六维向量。
，

## Slide 7: 刚体运动与坐标变换
常用方法
令：

## Slide 8: 非线性优化（最小二乘的引出）
用TF mini多次测量一距离值得到一组数据X，但是由于传感器有噪声，每次测量都不能得到一个真实距离，如何根据不准确的数据求得一个最接近真实的距离？
观测那我们现在计算使它最大化的的取值。
根据贝叶斯公式可得：
则：

## Slide 9: 非线性优化（最小二乘的引出）
求： （利用最大似然估计）
令：

## Slide 10: 非线性优化（解最小二乘）
最小二乘问题（目标函数）
解此问题其实就是求解此方程的结果就是最小二乘函数导数为0的点。（注意此点有可能是极大，极小或鞍点处的值）
对于不方便直接求解的最小二乘问题可以用迭代法求解
1，给定初始值。
2，对于第k次迭代，寻找一个增量，使得向极小值靠近。
3，若足够小，则停止。
4，否则，令，返回第2步。

## Slide 11: 非线性优化（梯度法）
求解。
求解增量最直观的方法是将目标函数在x附近进行泰勒展开：
如果只保留一阶梯度，那么增量的解为：
这种方法很直观，就是沿着负梯度的方向去搜索，一般情况下我们还在该方向上加入步长，这种方法也被称之为最速下降法。
如果保留二阶梯度，那么增量解为：
此方法也比较直观，沿着二次化方程最小值的位置搜索，这种方法被称为牛顿法。

## Slide 12: 非线性优化（高斯牛顿法）
高斯牛顿法是最优化方法中最简单的方法之一，它的思想是将一阶泰勒展开：
当前的目标是寻找下降矢量。
展开目标函数：
求上式关于导数，并令其为零可得：

## Slide 13: 非线性优化（高斯牛顿法）
记的系数为H，等号右侧为b，则上式简化为：
则：
1，给定初值
2，对于第k次迭代，求出当前的雅克比矩阵误差
3，求解增量方程
4，若足够小，停止。
5，否则，令返回第2步。

## Slide 14: 非线性优化（例子）
线性拟合
已知：离散点，函数类型
求：拟合函数（斜率截距）
利用高斯牛顿法优化
优化变量：a，b
1，给定初值
2，求残差函数求雅克比矩阵。
3，
4，如果足够小，停止迭代。
5，否则，

## Slide 15: Slam简介
按照传感器的不同分视觉slam，激光slam。
按照姿态估计量和地图构建信息分2Dslam，3Dslam。
Slam主要包含：前端里程计部分，后端优化部分。
里程计

## Slide 16: 激光里程计
已知：两个相近点云
求：两点云间的坐标系变换
点云帧间匹配方法（icp、ndt等）
icp方法：点到点匹配，
点到线匹配，点到面匹配
讨论经典的点到点的匹配方法
计算蓝色到红色点云的变换。
1，找到在当前变换中，蓝色点云中所有点到红色点云的最近点对。
2，根据对应点对，构建以距离为残差的最小二乘问题。
3，求出最小二乘问题中的最优变换解。
4，如果足够小，则停止。
5，否则，计算新的变换，返回第1步。

## Slide 17: 激光里程计
icp中的非线性优化问题。
优化变量：李代数。（）
残差函数： （是一个3*1的向量）
雅克比矩阵： （是一个3*6的矩阵）
计算步长：
二维激光slam常见算法：Gmapping，hector slam，cartographer
三维激光slam常见算法：loam，vloam

## Slide 18: 视觉里程计——相机模型
相机坐标系下的三维点投影到cmos上
令：（内参）
归一化处理后：习惯性表示为
cmos上的点反投影到相机坐标系下
其中d为此像素点的深度值。

## Slide 19: 视觉里程计——特征点法
已知：两相邻帧图像的特征点对及参考帧对应特征点的深度
求：两帧图像间的坐标系变换
应用：Bundle Adjustment（光束平差法）

## Slide 20: 视觉里程计——特征点法
BA优化
优化变量：李代数。（）
残差函数： （）
，，
雅克比矩阵： （）
计算步长：
常见特征点法slam：orb slam，ptam slam

## Slide 21: 视觉里程计——直接法
已知：两相邻帧图像及参考帧的图像深度
求：两帧图像的坐标系变换
依据：光度不变性

## Slide 22: 视觉里程计——直接法
直接法的非线性优化
优化变量：李代数。（）
残差函数：
，，
雅克比矩阵： （）
计算步长：
常见直接法slam：lsd slam，svo slam，dso slam

## Slide 23: Slam后端优化
由于传感器噪声存在，里程计必定会有累计误差。
为了减少这种误差我们给slam加入后端优化。

## Slide 24: Slam后端优化

## Slide 25: Slam后端优化
里程计过程的位姿表示
当形成闭环时：
残差函数：
雅克比矩阵：
计算步长：
注意：此优化中残差矩阵与雅克比矩阵大小与需要优化的pose数量及闭环数量有关。例如有100个pose，20个闭环，则残差的矩阵大小为，雅克比矩阵大小为

## Slide 26: 总结
重点：非线性优化——用高斯牛顿算法解决非线性最小二乘问题
非线性优化应用：学习类。
Slam的应用：室内机器人，AGV，AR/VR，无人驾驶（高精地图的构建，定位）
Slam学习的书籍：probabilistic robotics（概率机器人），state estimation for robotics，视觉slam十四讲，计算机视觉中的多视图几何
Slam学习网站：www.slamcn.org

## Slide 27: 鸡汤
所有牛逼的背后，都是苦逼。
我从没有见过一个不努力的人，就突然横空出世，牛逼闪闪。
我也从没有见过一个人，轻轻松松，就活出了别人仰望的高度。
世上所有的牛逼，闻起来，都有一股加班（努力）的味道。
为什么一定要学习，一定要努力工作？
因为，世界不会亏待每个流过汗的人，你流过的汗，最终会变成钱。

## Slide 28
谢谢